Déterminer la croissance de levures en fonction des conditions nutritives par turbidimétrie.

Auteur : JM Magniez, lycée Mariette – Boulogne sur Mer, avec l’aide du personnel de laboratoire : Annie Screve, Stéphanie Laugier, Frédéric Hardy.

- Matériel.

  - Interface ESAO Jeulin avec turbidimètre et adaptateur ; logiciel Sérénis.

  - Bioréacteur Jeulin.

  - Pipette de 20 mL avec propipette.

  - Bécher et eau distillée pour rinçage du turbidimètre ; papier essuie-tout.

  - Gamme de suspensions de levures pour réaliser une courbe étalon :

50 g.L-1, 40 g‍‍.‍L‍-‍1‍, 20 g.L-1, 10 g.L-1, 5 g.L-1, 1 g.L-1 , 0.5 g.L-1, eau distillée.

  - Résultat de mise en culture d’une suspension de levures à 5 g.L-1 pendant 3 à 4 jours à l’étuve à 25°C dans différentes conditions nutritives : glucose à 10 g.L-1 + éléments minéraux ; éléments minéraux seuls ; glucose à 10 g.L-1 seul, par exemple. Ces cultures sont placées en conditions aérobies (oxygénateur d’aquarium).

- Préparation de l’outil informatique.

  - Lancer le logiciel  SERENIS à partir de l’ATELIER SCIENTIFIQUE

  - Positionner les icône  « Turbidimètre 1 » et « Turbidimètre 2 »  en ordonnée et l’icône  « Manuelle » en abscisses.

Le turbidimètre 1 effectue la mesure du % de lumière diffusée dans une direction perpendiculaire à la lumière incidente ; le turbidimètre 2 effectue la mesure du % de lumière directe transmise.

- Paramétrage.

  - Cliquer sur l’icône « Manuelle » puis sur « Grandeur » afin de déclarer la variable que l’on va entrer manuellement. L’intervalle de représentation initial détermine l’échelle de l’axe des abscisses. Entrer les valeurs comme ci-dessous.

- Etalonnage du turbidimètre.

Etalonnage et mesures doivent se faire dans un récipient opaque (bioréacteur, volets fermés) afin qu’aucune lumière parasite ne perturbe les mesures.

  - Verser dans la cuve du bioréacteur 14 mL d’eau distillée.

  - Mettre en place le turbidimètre

- Réglage du 100 % : Cliquer sur l’icône du turbidimètre 2 puis sur l’onglet « Mesure ». Il permet l’affichage du % lumière directe.

  - Agir sur le bouton pente (gauche) de l’adaptateur pour obtenir 99.9 %.

- Réglage du 0 % : Cliquer sur l’icône du turbidimètre 1 puis sur l’onglet « Mesure ». Il permet l’affichage du % lumière diffusée.

  - Agir sur le bouton 0 de l’adaptateur pour obtenir 0 %.

- Réalisation de la courbe étalon.

Les mesures concernant les levures vont s’effectuer en % de lumière diffusée ; enlever de l’axe des ordonnées l’icône du turbidimètre 2, maintenant inutile.

- Réaliser les différentes mesures en respectant l’ordre croissant des concentrations à partir de 0 et en agitant bien chaque suspension de levures pour homogénéiser :

  - Démarrer la mesure en cliquant sur le feu vert.

  - Nommer la manipulation, par exemple Courbe étalon.

  - Dans le rectangle au centre de l’écran, entrer manuellement la valeur de la concentration en levures puis cliquer sur « OK suivant ».

  - Remplacer dans la cuve la suspension par celle de concentration supérieure et bien remettre en place le turbidimètre.

  - Entrer la nouvelle concentration et cliquer sur « OK suivant ».

  - A la fin, cliquer sur le feu rouge pour stopper l’acquisition.

- Afficher la courbe : Menu  Affichage  / Affichage.

Clic droit sur le nom du graphe

Définir le type de liaison :

  - cliquer sur « Liaison »

  - cocher le second icône

pour relier les points.

(voir ci-contre)

- Détermination de la concentration de cultures de levures.

- Vider et rincer la cuve, le couvercle et la sonde.

- Verser dans la cuve 14 mL de la suspension dont on veut déterminer la concentration, après avoir bien homogénéisé.

- Remettre en place le couvercle et le turbidimètre, fermer les volets.

- Cliquer sur le feu vert et sélectionner « Nouvelle acquisition ».

- Valider : OK suivant.

Le point de mesure s’affiche sur l’axe des ordonnées (voir ci-dessous).

- Dans le menu OUTIL, sélectionner POINTEUR pour déterminer la concentration de la suspension : les valeurs s’affichent sous le graphe (voir résultat ci-dessous).

- Travail des graphes à l’écran et réalisation d’un compte-rendu.

-> Voir fiche technique « guide d’utilisation du logiciel Sérénis ».

Rincer le bioréacteur et la sonde. Ranger et nettoyer  le poste de travail.

- Exemple de résultat (capture de la page écran).

# Text boxes

Courbe étalon

Affichage de la concentration

Point de mesure